|  | СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- |

Критерии оценки качества полиграфической продукции

Новосибирск

2023

1. СОГЛАСОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ

Требования к качеству полиграфической Продукции, которое гарантирует Исполнитель, прописаны в данном документе.

Если у Заказчика существуют особенные требования к качеству Продукции, отличные от указанных в настоящем документе, то эти требования согласовываются отдельно и фиксируются в Cпецификации конкретного заказа до запуска заказа в производство.

Исполнитель гарантирует, что в момент заключения Договора:

• Требования к качеству каждого конкретного заказа определены и согласованы с Заказчиком.

• В тех случаях, когда результаты каких-либо технологических процессов не могут быть проверены путем измерений, с Заказчиком определяются и согласовываются критерии, на основании которых качество Продукции считается приемлемым.

• Требования к заказу, отличающиеся от установленных, должны быть согласованы Сторонами.

• Требования, относящиеся к качеству предоставляемых Заказчиком оригиналов и используемых материалов, согласованы.

• Исполнитель имеет все необходимые возможности для выполнения определенных требований.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОРИГИНАЛОВ

• Материалы, применяемые для изготовления Продукции, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

• Качество всех используемых материалов должно быть подтверждено сертификатами качества, гигиеническими сертификатами и сертификатами соответствия.

Принимаемые в производство макеты должны соответствовать Требованиям к исходным материалам Заказчика, выложенными на сайте www.dealprint.ru

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕЧАТНОГО ОТТИСКА 
(для листовой офсетной печати)

Общие требования:

• Несовмещение лицевой части печатного листа с оборотом не должно превышать 1 мм.

• Перекос изображения не может превышать 0,5 мм.

• Допустимо (на основании внутренних инструкций предприятия) наличие царапин не более одной на 0,35 кв. м печатного листа размером по длине не более 8 мм и ширине не более 0,1 мм, не искажающих текстовой информации или не расположенных на лицах в фотографических участках изображения, а также на имиджевых рекламных блоках.

• Допустимо (на основании внутренних инструкций и требований по качеству предприятия) наличие «марашек» (элементов, представляющих собою капли краски или капли смывочного раствора, попавшие на оттиск в процессе печати тиража) на оттиске площадью 0,35 кв. м печатного листа, в том случае если данный элемент не искажает текстовой информации или не расположен на лицах в фотографических участках изображения, а также на имиджевых рекламных блоках. Пятна относятся к случайным дефектам и входят в суммарный процент несоответствий в тираже.

• Тиражные оттиски должны соответствовать подписным листам и/или контрактной («утвержденной») цветопробе по цветовому тону краски, характеру и размерам элементов изображения. После утверждения эталонного листа, образцом цвета для всего тиража становится подписанный в печать эталонный оттиск.

• Утверждение листа-эталона «В печать» производится Заказчиком или представителем Исполнителя.

• При печати в присутствии Заказчика по его желанию возможны отклонения от принятых параметров, но не более чем максимально допустимые у Исполнителя. Печатный лист с отличными от стандартных норм плотностями должен быть подписан Заказчиком с указанием фамилии и инициалов ответственного лица Заказчика, времени и даты подписания. В противном случае за качество печатного оттиска Исполнитель ответственности не несет.

Критерии оценки качества печатного оттиска включают:

- Допуски на совмещение красок

- Спектрофотометрические параметры печати

- Пределы воспроизведения растровой плотности

- Допуски на отклонение при печати

3.1 Допуски на совмещение красок

Максимальное отклонение между центрами изображений для любых двух красок не должно превышать 0,1 мм.

3.2. Спектрофотометрические параметры печати

Для листовой офсетной печати, значения координат в цветовом пространстве CIE L*a*b для 100%-плашечных зон, напечатанные триадными красками должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54766-2011.

3.3. Допуски на отклонение при печати

Допуски на отклонение и вариацию определяются в соответствии со стандартом 
ГОСТ Р 54766-2011.

3.4. Значения координат в цветовом пространстве CIE L*a*b для плашек, напечатанных триадными красками, на эталонном (подписанном в печать) и тиражном оттисках согласно ГОСТ Р 54766-2011 не должны выходить за пределы допусков, указанных в Таблице 1:

Таблица 1. Допустимое значение коэффициента цветового различия ΔЕ (CIELab)

|  | Голубой (С) | Пурпурный(М) | Желтый (Y) | Черный (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| между цветопробой | 5 | 5 | 5 | 5 |
| между подписным | 4 | 4 | 4 | 5 |

3.4.1 Цветовое различие образца смесевого цвета и цвета на подписном (эталонном) оттиске не должно превышать deltaE =3,0. Цветовое различие смесевого цвета между образцом смесевого цвета и тиражным оттиском не должно превышать deltaE=5,0.

В случаях, если образец эталонного цвета не предоставлен Исполнителю, то эталон цвета должен быть идентифицирован по каталогу цвета Pantone Match System.

3.4.2 Отклонения прироста растровой точки (растискивание) цветопробы, эталонного или тиражного оттиска от установленных значений не должно превышать отклонений, указанных в ГОСТ Р 54766-2011. Максимальное отклонение между приращением растровой точки (растискивание) на цветопробе и эталонном оттиске может достигать 7%.

Таблица 2. Денситометрические показатели печатания. Растискивание.

Приращение растровой точки (растрирование) по контрольным полям

| Тип бумаги* | Приращение растровой точки в 70% поле |
| --- | --- |
|  | Голубой (С) | Пурпурный (М) | Желтый (Y) | Черный (K) |
|  | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 1 | 13±4 | 13±4 | 13±4 | 15±4 |
| 2 | 13±4 | 13±4 | 13±4 | 15±4 |
| 3 | 16±4 | 16±4 | 16±4 | 18±4 |

Типы бумаг согласно ISO 12647-2: 1 - мелованная глянцевая, wood-free, 2 - мелованная матовая, wood-free, 3 – немелованная (офсетная белая).

Различия между хроматическими (CMY) красками по 40%-полю не более 5%.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЛАКИРОВАНИЮ ОТТИСКОВ

• Тиражные оттиски, покрытые лаком (водно-дисперсионным, масляным и УФ), не должны содержать царапин, заломов, отслоения лакового слоя, дополнительных включений, нарушающих равномерность лакового покрытия.

• Отклонение по точности приводки (совмещения) выборочного УФ-лакирования с печатным изображением — до 1 мм.

• Допускается наличие следов пальцев рук на Продукции, покрытой матовым, глянцевым УФ-лаком. Продукцию на матовых бумагах и бумагах массой свыше 200 г/кв. м, печатающуюся на листовом участке, рекомендуется покрывать водно-дисперсионным лаком для сохранения высокого качества Продукции и сокращения срока выполнения работ. В случае отказа от лакировки Продукции (особенно обложек) на матовых бумагах и бумагах массой свыше 200 г/кв. м возможно возникновение дефектов механического характера (царапины, следы от проводящих лент и валов, истирание). Кроме того, сроки прохождения подобных заказов оговариваются Сторонами особо.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОСТПЕЧАТНЫХ РАБОТ

5.1. Издания (брошюры, журналы), скрепленные шитьем проволокой

• Издание должно содержать полный комплект тетрадей и дополнительных элементов с правильным расположением в соответствии с утвержденным макетом и подписанной корректурой.

| Показатель | Допустимые отклонения |
| --- | --- |
| Верхние кромки листов в сшитом блоке должны располагаться в одной плоскости | 1 мм |
| Допуск на совмещение разворотных иллюстраций | ±1 мм от корешка |
| Смещение скоб от линии фальца | ±0,5 мм. (Из-за технологических особенностей оборудования скобы могут располагаться на разном расстоянии от краев блока) |
| Предельное отклонение от обрезного формата. Для журналов | ±1 мм. ±0,5 мм с каждой стороны В случае необходимости (отклонение от техтребований по верстке) возможно изменение обрезного формата до ±1 мм. |

• Допускаются малозаметные следы от ножей на обрезе.

• Недопустимы дефекты, приводящие к выпадению элементов блока.

• Допускается усадка обложки в «передке», «головке», «хвосте» журнала, обусловленная технологическим процессом изготовления издания.

• Допустимо наличие механических повреждений (царапин) на обложке, обусловленных технологическими особенностями оборудования.

• Допускается наличие следов пальцев рук на Продукции, покрытой матовым, глянцевым УФ-лаком или ламинацией.

5.2. Издания (журналы, каталоги), скрепленные клеевым бесшовным способом

• Издание должно содержать полный комплект тетрадей и дополнительных элементов с правильным расположением в соответствии с утвержденным макетом и подписанной корректурой.

• Если в каталоге или журнале есть фальц-разворот или обложка с загибным клапаном, то размер корешкового листа разворота должен быть меньше размера блока на 3 мм по фронтальному резу. В готовом изделии допустим технологический продав на блоке от давления ножей по бигованному развороту.

| Показатели | Отклонение |
| --- | --- |
| Предельное отклонение от обрезного формата: -для каталогов -для журналов | ±1 мм. ±0,5 мм с каждой стороны В случае необходимости (отклонение от техтребований по верстке) возможно изменение обрезного формата до ±1 мм. |
| Совмещение разворотных иллюстраций | ±1 мм от корешка |
| Смещение верхнего края отдельных листов от общений плоскости | До 1мм |

• Недопустимы затеки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие потери изображения или текста при раскрывании издания.

•  Допускаются малозаметные следы от ножей на обрезе.

• Недопустимы дефекты, приводящие к выпадению элементов блока, например раскол блока – дефект, состоящий в разрушении клеевого слоя на корешке, приводящий при раскрывании издания к выпадению листов.

• Допускается усадка обложки в «передке», «головке», «хвосте» журнала, обусловленная технологическим процессом изготовления издания.

• Допустимо наличие механических повреждений (царапин) на обложке, обусловленных технологическими особенностями оборудования.

• Допускаются единичные экземпляры с морщинами и надрывами обложки по корешку.

• Допускается наличие следов пальцев рук на Продукции, покрытой матовым, глянцевым УФ-лаком или ламинацией.

5.3. Книги и альбомы в твердом переплете

• Покрывной материал на переплетной крышке должен быть без морщин, пузырей, углы должны быть закрыты без просветов картона. Форзацы должны плотно прилегать к переплетной крышке без пузырей, складок, отставаний по кромкам сторонок форзацев и у корешковой кромки картонных сторонок.

| Показатели | Отклонения |
| --- | --- |
| Коробление крышки | Книжный формат – не более 2 мм Альбомный формат – не более 3 мм |
| Корешок должен быть прямым, без перекосов. Если на корешке предполагается четкая фоновая заливка, отличная от фона сторонок, допускается непосадка фона на корешке | в пределах 1 мм. |
| Верхние, нижние и передние канты обеих сторон крышки должны быть одинаково равно | ±1 мм |
| Расставы должны быть одинаковыми по ширине, без перекосов | ±1 мм |
| Отклонение от заявленного обрезного формата | ±1 мм Срезы должны быть ровными и чистыми |
| Глубина проникновения клея между тетрадками | Не более 1 мм |

• Допустимо наличие механических повреждений (царапин) на обложке, обусловленных технологическими особенностями оборудования (особенно на темных плашечных обложках, на поверхностях с ламинатом софт-тач). Не более одной на листе, не превышающей 5 мм по длине и 0,1 мм по ширине, не искажающих текстовой информации или не расположенных на лицах в фотографических участках изображения.

• Допускается незначительная «волна» на книжном блоке, обусловленная климатическими условиями (перепады температуры и влажности).

• В блоке не допускаются дефекты, приводящие к искажению или потере информации:

- некомплектность или нарушение последовательности элементов блока;

- дефекты воспроизведения текста и иллюстраций в блоке;

- затекание клея между тетрадками блока, вызывающее их склеивание и повреждение текста или иллюстраций при раскрывании издания.

5.4. Коробки в твердом переплете

•  Обрезы должны быть гладкими и чистыми.

• На обклейках коробки с темными заливками могут быть видны полосы от роликов для нанесения клея. На обклейках с ламинатом софт-тач допустимы незначительные следы от инструментов для фиксации приклееного лайнера.

| Показатели | Отклонения |
| --- | --- |
| Готовая коробка должна соответствовать заданному формату с каждой стороны | Не более 0,5 мм |
| Незначительные повреждения покрывного материала на углах изделия | Не более 0,5 мм |
| Морщины, пузыри, вздутия на покрывном материале | Не более 1% от тиража |
| При наличии рамки на обклейке допустима незначительная косина и визуально неравные поля | В пределах 1мм |
| Все части коробки должны быть собраны между собой параллельно/перпендикулярно, либо под определенным углом согласно макету изделия. Допускается не значительный перекос | В пределах 0,5 мм |
| Магниты должны быть установлены по полюсам. Допускается смещение | Не более, чем на 0,5 мм |
| Допускается незначительная впуклость или выпуклость между магнитом и толщиной картона | Не более 0,5 мм |
| При наличии многослойного корекса допустимо смещение слоев относительно друг друга | В пределах 1 мм |

5.5. Потребительская упаковка.

Упаковку изготовляют в соответствии с требованиями по технической документации и технологическим регламентам, для конкретных видов продукции.

- Напечатанное изображение должно быть четким и легко читаться. Не допускаются загрязнения, отслоения или пятна от печатной краски, затрудняющее чтение надписей. Цвет печати должен соответствовать подписным листам и/или контрактной (утвержденной) цветопробе по цветовому тону краски, характеру и размерам элементов изображения.

- При наличии декоративной и/или защитной отделки (ламинирование, тиснение фольгой, конгревное тиснение, УФ-лак) рисунок или текст должны быть четкими, без искажений и пропусков.

- На поверхности упаковки не допускаются масляные пятна, расслоение материала, механические повреждения, следы клея.

- Допускаются следы от перемычек штампа, не портящие поверхность упаковки. Края кромок должны иметь ровный обрез без разрывов и расслоения картона. А также следы от ремней на фальцевально-склеивающей машине.

- Не допускаются перекосы и разрывы материала по линии сгиба по всей длине упаковки. Линии должны быть четкими, ровными и обеспечивать формирование упаковки согласно установленным внутренним размерам. Линии сгиба и реза должны быть перпендикулярны друг другу.

5.6. Тиснение изделий фольгой, конгревное тиснение.

При тиснении фольгой в тираже допускаются:

| Показатели | Отклонение |
| --- | --- |
| Несовпадение тиснения с рисунком | До ±0,5 мм |
| Незначительные марашки и пробелы на плашках | До ±0,5 мм |
| Затекание мелких пробельных элементов | Не менее 0,5 мм |
| Непроработка мелких деталей | До ±0,3 мм |
| Незначительная неровность края тиснения | До ±0,5 мм |

При конгреве в тираже допускаются:

| Показатели | Отклонение |
| --- | --- |
| Несовпадение рельефного изображения с рисунком | До ±0,5мм |
| Неполная проработка деталей | При размере элементов не менее 0,5 мм, если элементы менее 0,5 мм, то неполная проработка допускается на 50% |

5.7. Вырубка изделий

При вырубке допускается несовмещение с рисунком:

| Формат | Допуски |
| --- | --- |
| До А5 | 0,5 мм |
| До А3 | 0,7 мм |
| Больше А3 | 0,8 мм |

Допустимый процент несоответствий в тираже – 5% от общего количества.

При вырубке на 5% тиража допускаются:

| Вырубка | Допуски |
| --- | --- |
| Повреждение материала на биговках | Длиной до 0,5 мм |
| Расслоение картона по краю реза | До 10мм |

При работе с изделиями из магнитного винила и микрогофрокартона:

| Показатели | Допуски |
| --- | --- |
| Вырубной контур на конечном изделии | ± 1,5 мм |
| Разброс в тираже | 2 мм |
| Вырубка кашированных материалов | 1,5 |

5.8. Печать по лентикуляру и фольгированным материалам

• При печати по лентикуляру цветопередача не соответствует печати по бумаге.

• Цветовая проба для линзового материала невозможна.

• При воспроизведении на лентикуляре стереоэффекта (объем) возможны скачки изображения при смене угла обзора (обусловлено технологическими особенностями).

• При воспроизведении на лентикуляре вариоэффекта (анимация, зум, смена кадров) возможно появление одновременно двух соседних кадров при переходе из одного кадра в другой (обусловлено технологическими особенностями).

• На равномерных плашках возможно проявление разводов в цвете на тираже (проявление статики).

• Допустимо присутствие марашек диаметром не более 0,3 мм и царапин не более 5 мм на 0,35 кв. м площади печатного листа.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

• Качество готовой продукции должно быть аналогичным качеству подписанного сторонами оригинал-макета, обязательным требованиям принятых в РФ ГОСТов, ОСТов, Технических Условий и других нормативных документов.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ПРОДУКЦИИ

• Вид упаковки согласовывается с Заказчиком.

• Вес коробки с готовой Продукцией не должен превышать 20 кг (если не оговорено другое).

• Виды упаковки, осуществляемые Исполнителем: в пачку из бумаги, короба из гофрокартона или термоусадочную пленку. Допускается комбинированный вариант упаковки.

• При эксплуатации готовых изделий допускается изгиб (коробление), обусловленное разницей климатических условий – температуры и влажности воздуха при производстве, хранении, доставке и эксплуатации (особенно актуально в зимний период). В основе данного дефекта – гигроскопичность бумаги. Для минимизации коробления необходимо адаптировать продукцию перед началом эксплуатации: не распаковывать готовую продукцию, пока не сравняются температуры бумаги и помещения, в котором находится изделие.